Информация, раскрываемая в соответствии с абзацами 5, 6, 7, 8, 9, 10 подпункта «б» пункта 11 «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (утв. постановлением Правительства РФ от 21.04.2004 г. № 24):

ОАО «Элеконд» оказывает услуги

по передаче электрической энергии и сообщает:

2017 г.

1.    Потери в сети 2016 году составили 854,54 тыс.кВт*час (2,34 % ),

-оплата потерь предприятием  2706,54 тыс. рублей (без НДС);

-компенсация потерь электрической энергии в сетях ОАО «Элеконд» от ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго)  2569,94 тыс. руб.(без НДС);

Для уменьшения потерь в сети проводятся ремонтно-профилактические работы. Сети для передачи электрической энергии находятся в удовлетворительном состоянии, в 2016 году аварийных отключений и ограничений не было.

2. Перечень мероприятий по снижению потерь в эл. сетях ОАО «Элеконд»:

| № | Мероприятие | Срок внедрения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт силовых трансформаторов 6/0,4кВ с осушкой масла | По результатам испытаний | Собственные средства ОАО «Элеконд» |
| 2. | Регулирование напряжения в сети 6кВ | Постоянно | Собственные средства ОАО «Элеконд» |
| 3 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4кВ | По результатам измерений | Собственные средства ОАО «Элеконд» |
| 4 | Поддержание в рабочем состоянии установленных УКРМ (устройств компенсации реактивной мощности) | 2016 г. | Собственные средства ОАО «Элеконд» |
| 5. | Замена существующих светильников на светодиодные | 2016 г. | Собственные средства ОАО «Элеконд» |

Главный энергетик                                                                    А.Л. Федоров